424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 68. Тел./факс: (8362) 64-98-69; 64-85-83. E-mail: mayak-07@yandex.ru

ОКПО 72508508, ОГРН 1041200420470, ИНН/КПП 1215096343/121501001

http://лабмороз.рф, http://www.labmoroz.ru, http://morozlab.ru

Автоматические установки, камеры морозильные, камеры нормального твердения, шкафы влажного хранения и термостатированные ванны для оттаивания предназначены для определения морозостойкости цементных, бетонных, растворных и кирпичных образцов, асбестоцементных изделий, окрасочных материалов наружного применения, инертных и других материалов.

Обращаем особое внимание изготовителей продукции из бетона на изделия КМ-0,70-1*, КМ-0,70*-1,  КМ-1,40-1*, КМ-1,40*-1,  КМД-0,15,   КМД-0,17,  КМД-0,35, КМД-0,80,  АУМ-12-2,  АУМ-24-2,  АУМ-30-2, АУМ-60-2, АУМ-6-3 и АУМ-12-3, разработанные специально для определения  морозостойкости  как первым и вторым базовыми методами, так и ускоренными вторым (t= -18°C)  и  третьим методами  (t= -50°C) по ГОСТ 10060-2012.

Применение ускоренных методов определения морозостойкости бетона  позволяет сократить общее время проводимых долговременных и трудоёмких испытаний в 5-30 раз.

Оригинальные автоматические установки АБМ-12, АБМ-24, АБМ-30, АБМ-60, АУМ-12-2; АУМ-24-2; АУМ-30-2; АУМ-60-2; КМ-0,70 (автомат);  АУМ-6-3;  АУМ-12-3 и КМД-0,17 (автомат) позволяют проводить испытания образцов бетона, кирпича, раствора строительного, сухих смесей, керамической плитки и др. без выгрузки – загрузки образцов после каждого цикла замораживания и оттаивания. Эти установки работают без участия лаборанта круглосуточно без остановки на ночь, выходные и праздничные дни (что не менее, чем в  три раза увеличивает производительность в сравнении с традиционными испытаниями), повторяя цикл за циклом (замораживание + оттаивание в воде или рассоле) в автоматическом режиме и без лишних затрат ручного труда и времени, необходимых для выгрузки и загрузки  образцов после каждого цикла.

Прайс-лист на 19.02.24г.

| № п/п | Марка изделия | Темпе-ратура, 0С | Рабо-чий объ-ём, м3 | Масса образцов в сухом состоянии, кг, не более (для ячеистого бетона и кирпича показатель может отличаться в зависимости от водопоглощения) | Размеры, (глубина × шир. × выс.), мм | Стоимость в рублях на 19.02.24г. (НДС не облагается - УСНО) | Примечания (лиловым цветом выделены позиции, предназначенные для испытаний бетона вторым базовым (вторым ускоренным) методами и жёлтым цветом – третьим ускоренным методом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бетон, тяжёл./ячеист. | Кирпич, полнот./ пустотн. | Раствор, керамич. плитка | Габаритные | Внутренние полезные |  |  |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| 1 | КМ-0,15 | -18,0 ± 2,0 | 0,15 | 30 | - | - | 665×840×820 | 500×700×600 | 416 165 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 2 | КМ-0,15* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30 | 20/15 | 22 | 700×800×900 | 500×500×600 | 454 539 | Загрузка сверху |
| 3 | КМ-0,15** | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30/7 | 40/30 | 22 | 700×800×900 | 500×500×600 | 480 609 | Загрузка сверху |
| 4 | КМ-0,21 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,21 | 75/15 | 45/30 | 25 | 605×605×2000 | 435×465×1200 | 607 281 | Загрузка фронтальная, 5 полок |
| 5 | КМ-0,27 | -18,0 ± 2,0 | 0,27 | 60 | - | - | 700×1200×900 | 500×900×600 | 545 620 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 6 | КМ-0,50 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,50 | 135/20 | 60/40 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 638 567 | Загрузка фронтальная, 5полок, бетон 1-м базовым методом |
| 7 | КМ-0,50-1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,50 | 135/20 | 60/40 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 747 082 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5полок |
| 8 | КМ-0,70 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 150/30 | 70/50 | 60 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 815 676 | Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 9 | КМ-0,70* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 180/35 | 84/60 | 72 | 755х 825х2050 | 630х720х1200 | 1 040 474 | Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 10 | КМ-0,70 - 1 | – 5,0 ÷ – 10,0 –10,0 ÷ – 15,0 –15,0 ÷ – 20,0 –20,0 ÷ – 25,0 | 0,70 | 75** | - | 75** | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 892 391 | Для контроля эффективности противоморозных добавок по ГОСТ 30459–2008 , температура выбирается по номеру программы контроллера. Загрузка фронтальная |
| 11 | КМ-0,70 - 1* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 150/30 | 70/50 | 60 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 023 917 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5 полок |
| 12 | КМ-0,70* - 1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 180/35 | 84/60 | 72 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 242 904 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5 полок |
| 13 | КМ-1,40 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 300/60 | 140/100 | 120 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 459 514 | Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 14 | КМ-1,40* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 360/70 | 168/120 | 144 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 1 773 024 | Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 15 | КМ-1,40-1* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 300/60 | 140/100 | 120 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 749 510 | Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 16 | КМ-1,40*- 1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 360/70 | 168/120 | 144 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 2 028 771 | Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 17 | КМ – 0,18 | - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 693 861 | Загрузка сверху. Камера мороза. |
| 18 | КТМ – 0,18 | +60,0 ± 3,0 - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 799 004 | Загрузка сверху. Камера тепла и мороза. |
| 19 | КМ – 0,11 | - 40,0 ± 2,0 | 0,11 | 30 | 755×825×2050 | 480×615×500 | 1 068 142 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 20 | КМ – 0,19 | - 40,0 ± 2,0 | 0,19 | 30 | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 123 122 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 21 | КМ –0,19* | - 40,0 ± 2,0 | 0,19 | 45 | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 231 105 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 22 | КМД-0,15 | - 52,5 ± 2,5 | 0,15 | Бетон с ребром 100мм- 6 шт. | 755×825×2050 | 480×615×600 | 1 243 266 | Загрузка фронтальная, 1 подставка, на 6 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 23 | КМД-0,17 | - 52,5 ± 2,5 | 0,27 | Бетон с ребром 100мм -12шт. | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 516 126 | Загрузка фронтальная, 2 полки, на 12 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 24 | КМД-0,35 | - 52,5 ± 2,5 | 0,35 | Бетон с ребром 100мм -24шт. | 755×1650×2100 | 480×625×1300 | 2 579 167 | Загрузка фронтальная, 4 полки, на 24 образца с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 25 | КМД-0,80 | - 52,5 ± 2,5 | 0,70 | Бетон с ребром 100мм -36шт. | 755×1650×2100 | 490×1440×975 | 3 845 196 | Загрузка фронтальная, 6 полок, на 36 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 26 | АДОЗО (компл-т оборудования) | Соотв. п.8 ГОСТ 7025-91 | 5,0 | Кирпич, 65 | 1700×2000×2200 | 1500×1800×2000 | 3 063 853 | В комплекте с морозильной камерой, дождевальной установкой, сосудом с решеткой и ванной с гидрозатвором |
| 27 | КНТ-24 | + 20,0± 2,0 | 0,10 | 24 образца с ребром 100мм | 605×605×1830 | 435×465×650 | 447 973 | Камеры нормального твердения и влажного хранения образцов бетона и раствора строительного при температуре воздуха + 20,0± 2,0 °С и относительной влажности воздуха 97,5±2,5%.. Камеры КНТ изготавливаются в трёх вариантах: из эмалированной оцинкованной стали внутреннего и наружного корпусов, или из нержавеющей стали внутреннего корпуса, и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, или из нержавеющей стали как наружного, так и внутреннего корпусов камеры. |
| 28 | КНТ-48 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 48 образцов с ребром 100мм | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 490 971 |  |
| 29 | КНТ-60 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 60 образцов с ребром 100мм | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 504 983 |  |
| 30 | КНТ-72оц.+эмаль/ КНТ-72нерж./ КНТ-72нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 72 образца с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 529 893/ 649 159/ 694 601 |  |
| 31 | КНТ-120оц.+эмаль/ КНТ-120нерж./ КНТ-120нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 120 образцов с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 576 762/ 714 497/ 764 512 |  |
| 32 | КНТ-144оц.+эмаль/ КНТ-144нерж./ КНТ-144нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 144 образца с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 612 647/ 752 840/ 805 538 |  |
| 33 | КНТ-240оц.+эмаль/ КНТ-240нерж./ КНТ-240нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 240 образцов с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 632 157/ 800 677/ 856 725 |  |
| 34 | КНТ-300оц.+эмаль/ КНТ-300нерж./ КНТ-300нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,70 | 300 образцов с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 722 750/ 893 740/ 956 303 |  |
| 35 | КНТ-480оц.+эмаль/ КНТ-480нерж./ КНТ-480нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 1,46 | 480 образцов с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 193 817/ 1 410 145/ 1 508 856 |  |
| 36 | КНТ-600оц.+эмаль/ КНТ-600нерж./ КНТ-600нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 1,55 | 600 образцов с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 292 499/ 1 538 226/ 1 645 903 |  |
| 37 | ШВХ-24 | + 20,0± 1,0 | 0,10 | См. по ссылкам: http://labmoroz.ru/prod_chkav.htm или http://лабмороз.рф/prod_chkav.htm | 605×605×1830 | 435×465×650 | 465 071 | Шкафы влажного хранения образцов предназначены для твердения и влажного хранения образцов цементного теста в металлических трёхгнёздных формах (по рис. 8 ГОСТ 30744-2001) при температуре воздуха + 20,0± 1,00С и влажности воздуха 94,0±4,0%. Шкафы изготавливаются в трёх вариантах: из эмалированной оцинкованной стали внутреннего и наружного корпусов, или из нержавеющей стали внутреннего корпуса, и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, или из нержавеющей стали как наружного, так и внутреннего корпусов шкафа. |
| 38 | ШВХ-48 | + 20,0± 1,0 | 0,20 |  | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 510 755 |  |
| 39 | ШВХ-60 | + 20,0± 1,0 | 0,20 |  | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 525 334 |  |
| 40 | ШВХ-72оц.+эмаль/ ШВХ-72нерж./ ШВХ-72нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 562 275/ 688 052/ 736 215 |  |
| 41 | ШВХ-120оц.+эмаль/ ШВХ-120нерж./ ШВХ-120нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 612 006/ 757 305/ 810 316 |  |
| 42 | ШВХ-144оц.+эмаль/ ШВХ-144нерж./ ШВХ-144нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 650 080/ 798 566/ 854 466 |  |
| 43 | ШВХ-240оц.+эмаль/ ШВХ-240нерж./ ШВХ-240нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 670 783/ 848 655/ 908 060 |  |
| 44 | ШВХ-300оц.+эмаль/ ШВХ-300нерж./ ШВХ-300нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,70 |  | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 774 433/ 956 580/ 1 023 541 |  |
| 45 | ШВХ-480оц.+эмаль/ ШВХ-480нерж./ ШВХ-480нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 1,46 |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 279 181/ 1 509 290/ 1 614 941 |  |
| 46 | ШВХ-600оц.+эмаль/ ШВХ-600нерж./ ШВХ-600нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 1,55 |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 384 919/ 1 646 372/ 1 761 619 |  |
| 47 | ТВО-32-20/ ТВО-32-20х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,22 | Бетон/кирпич, шт. - 32/20 | 800×800×850 | 700×700×450 | 326 576/ 498 083 | Термостатированные ванны для оттаивания и насыщения образцов в двух вариантах: - без холодильной машины - с холодильной машиной |
| 48 | ТВО-48-40/ ТВО-48-40х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,34 | Бетон/кирпич, шт. - 48/40 | 1350×700×850 | 1250×600×450 | 352 053/ 526 114 |  |
| 49 | КТО-28/12 | + 20,0± 2,0 + 70,0± 2,0 | 0,34 | 28 образцов бетона с ребром 100мм в 2-х гнёздных формах | 1360×720×920 | 1250×600×450 | 681 569 | Камера тепловой обработки образцов |
| 50 | АБМ-12 (Герон-1) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 1 382 759 | Образцы бетона первым базовым методом (12 образцов) |
| 51 | АБМ-24 (Герон-2) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 24 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 1 507 088 | Образцы бетона первым базовым методом (24 образца) без цикличной выгрузки-загрузки образцов |
| 52 | АБМ-30 (Герон-3) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,54 | Бетон, 30 шт. с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 500х1550х240 | 2 437 101 | Образцы бетона первым базовым методом (30 образцов) без цикличной выгрузки-загрузки образцов |
| 53 | АБМ-60 (Герон-4) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,67 | Бетон, 60 шт. с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 500х1550х390 | 2 931 041 | Образцы бетона первым базовым методом (60 образцов) без цикличной выгрузки-загрузки образцов |
| 54 | АУМ-12-2 (Герон-5) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 1 529 464 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (12 образцов) |
| 55 | АУМ-24-2 (Герон-6) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 24 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 1 675 241 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (24 образца) |
| 56 | АУМ-30-2 (Герон-7) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,54 | Бетон, 30 шт. с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 500х1550х240 | 2 754 923 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (30 образцов) |
| 57 | АУМ-60-2 (Герон-8) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0 + 20,0 ± 2,0 | 0,67 | Бетон, 60 шт. с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 500х1550х390 | 3 262 303 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (60 образцов) |
| 58 | КМ-0,70 (Герон-11) Автомат для сухих смесей | - 18,0 ± 2,0 + +20,0 ± 2,0 | 0,70 | Призмы с размерами 160х40х40 мм в стрейч плёнке, 120 шт. | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 299 126 | Для тестирования морозостойкости смесей сухих на цементном вяжущем по п.10.7 ГОСТ Р 58277-2018 |
| 59 | АУМ-6-3 (Герон-9) Автомат ускоренного 3го метода | - 52,5 ± 2,5 + 20,0 ± 2,0 | 0,21 | Бетон, 6 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости | 890×740×2070 | 615×490×700 | 2 159 076 | Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (6 образцов в ёмкостях) |
| 60 | АУМ-12-3 (Герон-10) Автомат ускоренного 3го метода | - - 52,5 ± 2,5 + 20,0 ± 2,0 | 0,29 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости | 890×1480×2070 | 615×490×970 | 3 433 459 | Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (12 образцов в ёмкостях) |
| 61 | КМД-0,17 (Герон-12) Автомат для бетона тротуарных плит | - - 50,0 ±5,0 + 20,0 ± 5,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 625 204 | Для определения морозостойкости тяжёлого и мелкозернистого бетона тротуарных плит по ГОСТ 17608-17. Загрузка фронтальная, 2 полки. |

**  Вес одновременно загружаемых образцов, включая массу форм

Для справки: условия определения морозостойкости  бетона

разными методами по ГОСТ 10060- 2012

| Метод | Среда и температура замораживания, °С | Среда и температура оттаивания, °С | Размеры образца, мм | Виды бетонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый базовый базовый | Воздушная, минус 182 | Вода, +202 | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий |
| Второй базовый | То же | 5% раствор NaCL, +202 | 100х100х100 или 150х150х150 | Бетоны дорожных и аэродромных покрытий и бетоны, эксплуатирующиеся в морской воде |
| Второй ускоренный | То же | То же | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожн. и аэродр. покрытий, и кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |
| Третий ускоренный | 5% раствор NaCL, минус 52,5 ± 2,5 | То же | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |